OPIS TECHNICZNY

do projektu odbudowy dróg ul.Dolna, ul.Psie Pole w Mysłakowicach

oraz ul.Świerczewskiego w Łomnicy.

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

  - Umowa nr 107/2008 z dnia 25 lipca 2008 zawarta z Gminą Mysłakowice

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE :

  - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

  - własne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie

  - dane wyjściowe do projektowania omówione z Inwestorem

  - aktualne podkłady mapowe uzyskane ze Starostwa Powiatowego

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  - wytyczne projektowania ulic 1992

  - uzgodnienia branżowe

- CEL I ZARES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie odbudowy dróg gminnych na terenie Mysłakowic i Łomnicy uszkodzonych w wyniku powodzi.  Projekt przewiduje odbudowę nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia.

Łączna długość dróg wynosi 1.475 m.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Nawierzchnie i pobocza projektowanych do odbudowy dróg są w bardzo złym stanie technicznym, mocno zdeformowane z dużymi ubytkami nawierzchni. W obszarze projektowanej odbudowy występują kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieć gazowa oraz wodno-kanalizacyjna.

- DANE TECHNICZNE :

  - ulice klasy -			L

  - prędkość projektowa	-	30 km/h

  - długość dróg  -		1.475 mb

  - szerokość jezdni -		2,00 m - 4,50 m

  - szerokość obustronnych poboczy - 0,50 m

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -  5.455 m2

  - powierzchnia poboczy – 1.203 m2

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ :

6.1. Opis projektowanych rozwiązań w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom, dokonano jedynie korekty szerokości jezdni oraz łuków. Projektowana odbudowa drogi przebiega w granicach istniejących działek drogowych.

6.2 Przekrój podłużny i odwodnienie

Droga w przekroju podłużnym zasadniczo nie ulegnie zmianie, zostanie jedynie podniesiona niweleta drogi o zaprojektowane warstwy konstrukcyjne jezdni. Wyjątek stanowią odcinki dróg A-B i C-D na wysokości nieruchomości, gdzie pozostawiono niweletę drogi na dotychczasowym poziomie /przyjęto korytowanie pod drogę/.

Na długości 7,0 m od krawędzi korony drogi wojewódzkiej /na dz. nr 422 i 427/ oraz drogi powiatowe nr 2718D w Łomnicy (dz. nr 657/5) pochylenie podłużne nie może być większe niż 5 % /przewidziano roboty ziemne/.

Roboty drogowe należy zakończyć na granicy pasa drogowego dróg gminnych i drogi wojewódzkiej nr 367.

Odwodnienie w obrębie ul.Dolnej na części dz. nr 440 poprzez istniejące wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Na dz. nr 657/5 w jego środkowej części poprzez drenaż do rzeki. Na pozostałych odcinkach dróg odwodnienie powierzchniowe

w przylegające do drogi grunty.

6.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie o szerokości od 2,00 m – 4,50 m. Spadek poprzeczny jezdni od daszkowego 2% do jednostronnego o zmiennym pochyleniu, pobocza o szerokości

0,50 m.

6.4. Konstrukcja jezdni

1. odc. A-B ul.Psie Pole w Mysłakowicach /dz. nr 422/

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 5 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub. 15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego 15 cm

Korytowanie pod konstrukcje jezdni na całej długości i szerokości za wyjątkiem włączenia do drogi wojewódzkiej /nasyp/.

2. odc. C-D ul.Dolna w Mysłakowicach /dz. nr 427/

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 5 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub. 15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego 15 cm /na wysokości posesji nr 3/

Korytowanie jedynie na wysokości posesji nr 3.

3. odc. E-F ul.Dolna /dz. nr 440/ w Mysłakowicach

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 4 cm

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 9 ton

4. odc. F-G ul.Dolna /dz. nr 440/ w Mysłakowicach

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z masy asfaltobetonowej grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub. 15 cm

5. odc. F-M ul.Dolna /dz. nr 319/ w Mysłakowicach

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 5 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub. 15 cm

6. odc. K-L ul.Dolna /dz. nr 352/ w Mysłakowicach

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 5 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub. 15 cm

7. odc. G-H ul.Świerczewskiego w Łomnicy /dz. nr 657/5/

- warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z masy asfaltobetonowej grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm grub.15 cm

Do skropienia górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kationowe emulsje średniorozpadowe. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstwy wynosi

0,5 kg/m2.

6.5. Pobocza

Pobocza obustronne o szerokości 0,50 m utwardzane kruszywem łamanym 0-31,5 mm

o grubości warstwy 15 cm, spadek poboczy 4-6 %

6.6. Mijanki

W obrębie pasa drogowego działki nr 427 zaprojektowano mijanki o konstrukcji takiej samej jak jezdnia główna.

6.7. Poręcze i bariery

Na dz. nr 427 /odc. C-D/ zaprojektowano poręcze na odcinku drogi o dużym pochyleniu podłużnym. Na dz. nr 651/2 /odc. G-H/ od strony rzeki Łomnicy zaprojektowano bariery ochronne stalowe na długości 170,0 m.

6.8. Elementy odwodnienia

Na odc. nr 657/5 w Łomnicy zaprojektowano drenaż wzdłuż pobocza z rur drenarskich średnicy 125 mm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wyprowadzeniem w dwóch miejscach do rzeki.  Cały wykop pod drenaż na szerokość min. 0,50 m należy zasypać żwirem lub piaskiem grubym oraz wykonać pobocze z tłucznia kamiennego grub.15 cm.

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

7.1. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Rozmieszczenie znaków pionowych do zainstalowania /znaki pokazane w projekcie zagospodarowania terenu/ odc. A-B 1 szt B-20 /stop/, odc.C-D

1 szt /A-7/, odc. E-F 1 szt /A-7/, odc. E-F 2 zestawy /A-11a, B-33/, odc. G-H 1 szt /A-7/,

na drodze powiatowej w Łomnicy 2 szt /D-1/.

W rejonie punktów A, C, E i H należy zainstalować na tym słupku znaki D-40 i D-41.

Obowiązek opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót spoczywa na Wykonawcy robót.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

Uciążliwość akustyczna.

Trasa w całości przebiega przez tereny z małą zabudową mieszkalną. W obecnej chwili nie wymagają one ochrony akustycznej.

Wpływ na środowisko wodne.

Inwestycja nie znajduje się w obszarze zaliczanym do obszarów o najwyższej ochronie.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Dla remontowanego odcinka nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Nie przewiduje się wyłączeń gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej.

Wpływ na środowisko społeczne.

Przebudowa drogi jest korzystna dla lokalnej społeczności. Spowoduje ona poprawę istniejących warunków ekologicznych poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu.

9. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się liczne urządzenia obce: doziemne kable energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne, sieć gazowa oraz wodno-kanalizacyjna.

Projekt przebudowy drogi został uzgodniony z instytucjami branżowymi. W rejonie istniejących urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność a roboty ziemne wykonać ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, bądź to możliwości występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

10. UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj:

a/ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

b/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnych

uznanych zasad sztuki budowlanej.

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót

- wykonanie robót ziemnych

- budowa elementów odwodnienia /drenaż/

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- roboty wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót pod ruchem

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

- zatrucia gazem z uszkodzonego gazociągu

- porażenia prądem z uszkodzonego przewodu

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /planu bioz/:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1,50 m

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/.

Plan bioz powinien zawierać:

• zagospodarowanie  terenu budowy:

- drogi komunikacyjne

- ciągi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

• ochrona przeciwpożarowa

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował :