OPIS TECHNICZNY

do projektu odbudowy drogi na działkach nr 1177, 1180, 1198

w Mysłakowicach

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

  - Umowa zawarta z Gminą Mysłakowice

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE :

  - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

  - pomiary inwentaryzacyjne

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  - katalog powtarzalnych elementów drogowych z 1979 r.

  - uzgodnienia branżowe

- ZARES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje odbudowę zniszczonej nawierzchni drogi, pobocza oraz odwodnienia.

- CEL OPRACOWANIA

Odbudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę parametrów technicznych, stanu nawierzchni w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność oraz wpłyną na zmniejszenie uciążliwości ruchu dla okolicznych mieszkańców.

- DANE TECHNICZNE :

  - ulica klasy -			L

  - prędkość projektowa	-	30 km/h

  - długość drogi -		898,49 mb

  - szerokość jezdni -		3,00 m – 4,00 m

  - szerokość obustronnych poboczy - do 0,50 m

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 3.022,60 m2

  - powierzchnia poboczy -	 898,00 m2

- OPIS STANU ISTNIEJĄCY

Projektowany odcinek ulicy jest drogą gminną /ciąg pieszo-jezdny/ i stanowi połączenie Mysłakowic z drogą powiatową prowadzącą z Jeleniej Góry do Karpacza.

Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej jest w bardzo złym stanie technicznym, mocno zdeformowaną, z dużymi ubytkami nawierzchni.

Z uzgodnień z gestorami sieci podziemnych wynika, że w rejonie projektowanej drogi  występują : doziemne kable energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna, sieć gazowa.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ :

###### 7.1. Charakterystyka terenu

Konfiguracja terenu jest płaska.

7.2. Opis projektowanych rozwiązań w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom, dokonano jedynie korekty szerokości jezdni oraz łuków. Projektowana odbudowa drogi przebiega w granicach istniejących działek drogowych.

7.3. Przekrój podłużny i odwodnienie

Droga w przekroju podłużnym zasadniczo nie ulegnie zmianie, zostanie jedynie podniesiona niweleta drogi o zaprojektowane warstwy konstrukcyjne jezdni.

Niwelację należy wykonać w oparciu o repery niwelacji państwowej.

7.4. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie o szerokości od 3,00 do 4,00 m. Spadek poprzeczny jezdni 2 % jednostronny, pobocza obustronne o szerokości do 0,50 m.

7.5. Konstrukcja jezdni

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni zachowując istniejącą podbudowę /jedynie ją oczyszczając/

KM 0 + 000 do KM 0 + 245,85 /odc.I/

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/9,6 mm

- 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

KM 0+000 do KM 0+360,00 /odc. II/

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/9,6 mm

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm

- 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- 15 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

KM 0+360,00 do KM 0+652,64 /odc.III/

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/9,6 mm

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm

- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/8931-12.

Do skropienia górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kationowe emulsje średniorozpadowe. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstwy wynosi

0,5 kg/m2.

7.6. Pobocza

Pobocza obustronne o szerokości do 0,50 m utwardzane kruszywem łamanym 0-31,5 mm

o grubości warstwy 15 cm, spadek poboczy 4-6 %

7.7. Mijanki

W obrębie pasa drogowego działki nr 1198 na wysokości wjazdów do nieruchomości nr 2 i nr 4 zaprojektowano mijanki o konstrukcji jezdni takiej samej jak jezdnia główna.

7.8. Roboty ziemne

W KM 0+206,00 do KM 0+241,00 – odc. I  /zjazd z drogi powiatowej/ należy wykonać nasyp aby zniwelować zbyt duży spadek podłużny istniejącej niwelety drogi.

7.9. Projektowane elementy odwodnienia /rys.2/

w KM 0+236,00 – 0+338,52 zaprojektowano drenaż wzdłuż pobocza z rur drenarskich średnicy 125 mm na podsypce piaskowej grubości 5 cm. W końcowym odcinku drenaży rura drenarska przechodzi pod jezdnią i ma wylot w skarpie rowu przydrożnego. Wylot drenażu w skarpie należy umocnić kostką kamienną 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Cały wykop pod drenaż na szerokość min. 0,50 m należy zasypać żwirem lub piaskiem grubym oraz wykonać pobocze z kruszywa łamanego grub. 15 cm.

W KM 0+320,00 /wylot drenażu/ do KM 0+352,00 należy pogłębić i wyprofilować rów odwadniający.

8. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8.1. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Szczegółowy opis dotyczący projektowanego oznakowania pionowego zawarty jest

w projekcie stałej organizacji ruchu.

Obowiązek opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót spoczywa na Wykonawcy robót.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

Uciążliwość akustyczna.

Trasa w całości przebiega przez tereny z małą zabudową mieszkalną. W obecnej chwili nie wymagają one ochrony akustycznej.

Wpływ na środowisko wodne.

Inwestycja nie znajduje się w obszarze zaliczanym do obszarów o najwyższej ochronie.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Dla remontowanego odcinka nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Nie przewiduje się wyłączeń gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej.

Wpływ na środowisko społeczne.

Przebudowa drogi jest korzystna dla lokalnej społeczności. Spowoduje ona poprawę istniejących warunków ekologicznych poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu.

10. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się liczne urządzenia obce: doziemne kable energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne, sieć gazowa.

Projekt przebudowy drogi został uzgodniony z instytucjami branżowymi. W rejonie istniejących urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność a roboty ziemne wykonać ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, bądź to możliwości występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

11. UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj:

a/ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

b/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnych

uznanych zasad sztuki budowlanej.

12. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót

- wykonanie robót ziemnych

- budowa elementów odwodnienia /drenaż/

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- roboty wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne, sieć gazowa

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót pod ruchem

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

- zatrucia gazem z uszkodzonego gazociągu

- porażenia prądem z uszkodzonego przewodu

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /planu bioz/:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1,50 m

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/.

Plan bioz powinien zawierać:

• zagospodarowanie  terenu budowy:

- drogi komunikacyjne

- ciągi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

• ochrona przeciwpożarowa

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował :