OPIS TECHNICZNY

do projektu odbudowy drogi na działce nr 31/7 w miejscowości Wojanów

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

  - Umowa zawarta z Gminą Mysłakowice.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE :

  - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

  - pomiary inwentaryzacyjne

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  - katalog powtarzalnych elementów drogowych z 1979 r.

  - uzgodnienia branżowe

- ZARES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje odbudowę zniszczonej nawierzchni jezdni i poboczy.

- CEL OPRACOWANIA

Odbudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę parametrów technicznych, stanu nawierzchni w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność oraz wpłyną na zmniejszenie uciążliwości ruchu dla okolicznych mieszkańców.

- DANE TECHNICZNE :

  - ulica klasy -			L

  - prędkość projektowa	-	40 km/h

  - długość drogi -		585,20  mb

  - szerokość jezdni -		 4,00 m

  - szerokość poboczy - 		2 x 1,00 m

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  2.530,00 m2

  - powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego –  172 m2

  - powierzchnia poboczy - 	1.273,60 m2

- OPIS STANU ISTNIEJĄCY

Projektowany odcinek drogi stanowi drogę gminną /ciąg pieszo-jezdny/, a w końcowym jego odcinku przechodzi w drogę rolniczą.

Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej jest w bardzo złym stanie technicznym, mocno zdeformowaną, z dużymi ubytkami nawierzchni.

Z uzgodnień z gestorami sieci podziemnych wynika, że w rejonie projektowanej drogi  występują : doziemne kable energetyczne, sieć wodociągowa.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ :

7.1. Opis projektowanych rozwiązań w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom, dokonano jedynie korekty szerokości jezdni. Projektowana odbudowa drogi przebiega w granicach istniejącej działki drogowej 31/7.

7.2. Przekrój podłużny i odwodnienie

Droga w przekroju podłużnym zasadniczo nie ulegnie zmianie, zostanie jedynie podniesiona niweleta drogi o zaprojektowane warstwy konstrukcyjne jezdni.

Niwelację należy wykonać w oparciu o repery niwelacji państwowej.

7.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie o szerokości 4,00 m. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %, pobocza obustronne o szerokości 1,00 m.

7.4. Konstrukcja jezdni

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni zachowując istniejącą podbudowę /jedynie ją oczyszczając/.

- 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/9,6 mm

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm

- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/8931-12.

Do skropienia górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kationowe emulsje średniorozpadowe. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstwy wynosi

0,5 kg/m2.

7.5. Pobocza

Pobocza obustronne o szerokości 1,00 m utwardzane kruszywem łamanym 0-31,5 mm

o grubości warstwy 15 cm, spadek poboczy 4-6 %

8. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8.1. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Szczegółowy opis dotyczący projektowanego oznakowania pionowego zawarty jest

w projekcie stałej organizacji ruchu.

Obowiązek opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót spoczywa na Wykonawcy robót.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

Uciążliwość akustyczna.

Trasa w całości przebiega przez tereny z małą zabudową mieszkalną. W obecnej chwili nie wymagają one ochrony akustycznej.

Wpływ na środowisko wodne.

Inwestycja nie znajduje się w obszarze zaliczanym do obszarów o najwyższej ochronie.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Dla remontowanego odcinka nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Nie przewiduje się wyłączeń gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej.

Wpływ na środowisko społeczne.

Przebudowa drogi jest korzystna dla lokalnej społeczności. Spowoduje ona poprawę istniejących warunków ekologicznych poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu.

10. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się urządzenia obce: doziemne kable energetyczne, sieć wodociągowa.

Projekt przebudowy drogi został uzgodniony z instytucjami branżowymi. W rejonie istniejących urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność.

11. UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj:

a/ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

b/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnych

uznanych zasad sztuki budowlanej.

12. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót

- wykonanie robót ziemnych

- budowa elementów odwodnienia /drenaż/

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- roboty wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, doziemne kable telekomunikacyjne, sieć gazowa

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejący odcinek drogi

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót pod ruchem

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

- zatrucia gazem z uszkodzonego gazociągu

- porażenia prądem z uszkodzonego przewodu

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /planu bioz/:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1,50 m

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/.

Plan bioz powinien zawierać:

• zagospodarowanie  terenu budowy:

- drogi komunikacyjne

- ciągi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

• ochrona przeciwpożarowa

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował :