RBR-ZP-15/2009

Część IV SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT/

zamówienia o nazwie „ Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Tokarska w Bukowcu  ”

CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje wykonanie podwójnego, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym o łącznej grubości 3 cm po wcześniejszym oczyszczeniu istniejącej nawierzchni na długości 1632 m  i szerokości 2,8 m zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną gruntów, na której zaznaczono powierzchnię do utrwalenia.

1. Urządzenie do utrwalania nawierzchni drogi emulsją  powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej  65 l/min. przy obrotach 2000 obr./min. i system pneumatyczny  z dmuchawą i wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu ( frakcji od 2 do 4 mm , od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm ) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy wraz z emulsją.

2.W czasie wykonywania  nawierzchni należy zwracać szczególną uwagę na:

  - prawidłowe przygotowanie  powierzchni,

  - prawidłowy skład wbudowywanych mieszanek,

  - prawidłową ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2,

  - pochylenie poprzeczne warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni.

7. Przygotowanie nawierzchni należy wykonać bardzo starannie przez:

  - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

  - usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- Cena wykonania  nawierzchni  obejmuje:

  - prace pomiarowe i przygotowawcze,

  - wywóz odpadów,

  - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

  - odtransportowanie sprzętu z placu budowy,

- Roboty należy wykonać zgodnie z normami:

  - PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,

  - PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

  - Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

Specyfikacja techniczna  ogólna.

4