ZATWIERDZAM

...……………………….

……………, dnia ………….. r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH

W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego        GMINA MYSŁAKOWICE

REGON:			230821701

NIP: 				611-01-11-181

Miejscowość			MYSŁAKOWICE

Adres:				SZKOLNA 5

Strona internetowa:		www.myslakowice.pl

Godziny urzędowania:	7.00 – 15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

znak postępowania: RI-ZP-06/2010

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	3

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	3

Rozdział 3.	Oferty częściowe	5

Rozdział 4.	Oferty wariantowe	5

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia	6

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach	6

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	6

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej	7

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	7

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	7

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu	8

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium	11

Rozdział 13.	Termin związania ofertą	11

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	12

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert	13

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	15

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny	15

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	16

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	16

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	16

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	17

Rozdział 22.	Inne informacje	17

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	17

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ	17

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych	Nr 75522 - 2010 z dnia 17 . 03 . 2010r.

- strona internetowa Zamawiającego – www. mysłakowice.pl/BIP/przetargi

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu 
od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 
do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

2.2.	Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m),

- podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik 
nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  	– 4 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						– 4 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 	– 4 sztuki

- wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)				– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

- wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

2.3.  Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.4.  Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.5.  Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

2.6.  Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik 
nr 2 do SIWZ)

2.7.  Budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową i piaskownicą do skoku w dal – 105,00 m x 4,00 m ( jeden tor bieżni przedłużony, zakończony piaskownicą do skoku w dal ) zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ )

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.7 stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.7:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy

2.8  Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

# Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1,

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 2,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 3,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

- dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

  - konstrukcyjno-budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt  1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP SA                         Nr 06 1020 2124 0000 8602 0011 1674

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Sekretariacie UG Mysłakowice ul. Szkolna 5, 58 – 533 Mysłakowice w kancelarii pok. 14 lub dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- pisemnej,

- faksem ( nr 075-64-39-999 )

- drogą elektroniczną (adresy:  ue@myslakowice.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – RI-ZP-06/2010

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Gminy Mysłakowice, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: ue@myslakowice.pl

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: ue@myslakowice.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.myslakowice.pl/BIP/przetargi oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 075-64-39-999).

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

- znak postępowania – RI-ZP-06/2010

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Ryszard Krempa tel. 75-64-39-987, fax 75-64-39-999, e-mail: przetargi@myslakowice.pl

      - Piotr Amborski tel. 75-64-39-986, fax 75-64-39-999, e-mail: ue@myslakowice.pl

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA MYSŁAKOWICE

OFERTA NA BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W MYSŁAKOWICACH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

01 . 04 . 2010 r. godz. 10 . 00

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  7 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, GMINA MYSŁAKOWICE ul. SZKOLNA 5, pokój nr 14 ( SEKRETARIAT ), w terminie do dnia 01 . 04 . 2010  roku, godz. 09 . 45

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej UG Mysłakowice ul. Szkolna 5, pok. 17 dnia 01 . 04 . 2010 roku, godz. 10 .00

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO BP SA  Nr 06 1020 2124 0000 8602 0011 1674 z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Nr  ZP/06/2010.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Załącznik Nr 3	Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 4	Przedmiar robót

Załącznik Nr 5	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 7	Wzór oferty

Załącznik Nr 8	Istotne postanowienia umowy

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –

# zamieszczono w osobnym pliku w bip

# Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –

# zamieszczono w osobnym pliku w bip

# Dokumentacja Projektowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

ADAPTACJI TYPOWEGO PROJEKTU

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”

OBIEKT:  ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Z MODUŁOWYM SYSTEMOWYM

BUDYNKIEM ZAPLECZA „ORLIK 2012”

ADRES:           MYSŁAKIWICE, ulica Śląska, nr działki 1282, obręb 0009

INWESTOR:  GMINA MYSŁAKOWICE, 58-533 MYSŁAKOWICE ul. Szkolna 5

Opracowanie jest adaptacją do warunków terenowych kompleksowego projektu zespołu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Projekt typowy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP przygotowało biuro projektowe:  Kulczyński Architekci Sp. z o.o. ul. Zgodna 4 m2, 00-018 Warszawa, tel. 022 828 22 00

ZESPÓŁ PROJEKTOWY [adaptacja]

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Halina Romanowska, nr upr. 900/84, w specjalności architektonicznej

sprawdzający: mgr inż. arch. Zbigniew Kudyba, nr upr. 695/80, w specjalności architektonicznej

KONSTRUKCJA: inż. Józef Łabeński, nr upr. 127/67 w specjalności konstrukcja

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Mariusz Rzegocki, nr upr. 309/75/Łm. w specjalności instalacje i urządzenia sanitarne

sprawdzający: mgr inż. Przemysław Cieński, nr upr. 989/82 w specjalności instalacje sanitarne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inż. Henryk Spychalski nr upr. 1208/83 w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej instalacji elektrycznych

Jelenia Góra 12.2009 r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

- Strona tytułowa

- Zawartość projektu

- Oświadczenie projektantów

- Uzgodnienie odprowadzenia wód opadowych z Urzędem Gminy

- Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania i kolorystyki z Urzędem Gminy

- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Mapa, uzgodnienie z Karkonoskim Systemem Wodociągów i Kanalizacji

- Opinia nr 584/09 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki, część urban.

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500, rys. nr 1a/Z

- Plansza uzgodnień w skali 1 : 500, rys. nr 1/Z

- Rzut i przekroje boiska, podbudowa dynamiczna, rys. nr 2/Z

- Konstrukcja bramki do piłki ręcznej, rys nr 3/Z

- Przekrój przez nawierzchni boiska – poliuretan, rys. nr 4/Z

- Ogrodzenie boiska narożnik, rys. nr 5/Z

- Ogrodzenie boiska, brama, furtka, rys nr 6/Z

- Ogrodzenie boiska, furtka, rys. nr 7/Z

- Konstrukcja stojaka do koszykówki, rys. nr 8/Z

- Kolorystyka nawierzchni boiska, rys. nr 9/Z

- Opis techniczny, część instalacje sanitarne		      strony

- Plansza sieci sanitarnych i drenażu w skali 1 : 500, rys. nr 1/IS

- Profil przyłącza wodociągowego rys. nr 2/IS

- Profil kanalizacji sanitarnej z budynku rys. nr 3/S

- Rzut budynku szatniowego, odprowadzenie wód opadowych, rys nr 4/S

- Profil kanalizacji sanitarnej z budynku szatniowego, rys. nr 5/S

- Profil drenażu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjneg, rys. nr 6/S

- Projekt zagospodarowania terenu część elektryczna

- Zawartość opracowania część elektryczna

- Opis techniczny część elektryczna

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- Uzgodnienie lokalizacji szafki energetycznej

- Zagospodarowanie terenu – część elekrtyczna, rys. nr 1/E

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- Strona tytułowa projektu architektoniczno – budowlanego zamiennego

- Strona: projektanci projektu zamiennego

- Charakterystyka energetyczna budynku zaplecza

- Opis techniczny do projektu budowlanego – architektura

- Pismo Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Posadowienie podwalin na studniach rys. nr 1/A

- Panele podłogowe budynku zaplecza, rys. nr 2/A

- Rzut kondygnacji 1 – parter, rys. nr 3/A

- Panele stropowo – dachowe budynku zaplecza, rys. nr 4/A

- Rzut dachu budynku zaplecza, rys. nr 5/A

- Przekrój P1, budynek zaplecza, rys. nr 6/A

- Elewacje budynku zaplecza, rys. nr 7/A

- Obliczenia wytrzymałościowe – część konstrukcyjna

- Podwalina żelbetowa prefabrykowana,

- Spis treści części instalacje sanitarne

- Opis techniczny część instalacje sanitarne

- Instalacja wody zimnej ciepłej, kanalizacji sanitarnej budynku, rys nr 1/IS/B

- rozwinięcie instal. wody zimnej i ciepłej w budynku, rys. nr 2/IS/B

- Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, rys. nr 3/IS/B

- Zawartość opracowania i opis techniczny część instalacje elektryczne strony

- Załączniki do części elektrycznej

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- Uzgodnienie lokalizacji szafki elektroenergetycznej

- Obliczenie natężenia oświetlenia terenu

- Rysunki techniczne elektryczne

- Trasy linii kablowych, rys. nr 1/E

- Schemat ideowy tablicy rozdzielczej R – Or rys. nr 2/E

- Rozmieszczenie aparatów na elewacji tablicy rozdzielczej R – Or, rys. nr 3/E

- Schemat ideowy instalacji oświetl.i gniazd wtyk.w budynku, rys. nr 4/E

- Schemat ideowy obwodów elektr. urz. grzew. i went. w bud. rys. 5/E

- Schemat ideowy inst. Odgrom.uziem.i wyrównawczej bud. Rys. nr 6/E

- Schemat ideowy oświetlenia boiska do piłki nożnej, rys. nr 7/E

- Schemat ideowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego, rys. nr 8/E

- Uprawnienia i przynależności do izb zawodowych projektantów, kopie

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Mysłakowic strony

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07.07. 1994 r. - Prawo Budowlane [Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami], oświadczam, że projekt budowlany adaptacji typowego projektu „Moje boisko ORLIK 2012”,  jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Halina Romanowska, nr upr. 900/84, w specjalności architektonicznej

sprawdzający: mgr inż. arch. Zbigniew Kudyba, nr upr. 695/80, w specjalności architektonicznej

KONSTRUKCJA: inż. Józef Łabeński nr upr. 127/67 w specjalności konstrukcja

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Mariusz Rzegocki, nr upr. 309/75/Łm. w specjalności instalacje i urządzenia sanitarne

sprawdzający: mgr inż. Przemysław Cieński, nr upr. 989/82 w specjalności instalacje sanitarne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: : inż. Henryk Spychalski nr upr. 1208/83 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej instalacji elektrycznych

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ URBANISTYCZNA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- zatwierdzony wypis nr 93/2009 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice nr ew. działki 1282,

- projekt architektoniczno - budowlany Modulowego Systemu Zaplecza Boisk ORLIK 2012 opracowanego przez Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgoda 4m2 00-018 Warszawa.

- projekt architektoniczno – budowlany typowego boiska wielofunkcyjnego 30.0 m x 50.0 m, z polem do gry piłki ręcznej i tenisa wykonanym przez „ARCHISPORT” sp. z o.o., Wrocław ul. Braci Gierymskich 156

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500

- pismo z dnia 30 -10-2009 r Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji nr MTSS/1755/2009  dotyczące  zapewnienia dostawy wody oraz odbioru ścieków sanitarnych z boiska do piłki nożnej,  boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo - sanitarnego przy ul. Śląskiej w Mysłakowicach.

- pismo Urzędu Gminy RBR 6216-ZU/2009 z dnia 10-11-2009 dotyczący wskazania punktu odbioru wód opadowych oraz wód drenarskich z boisk i budynku szatniowo - sanitarnego z zespołu boisk   „Moje boisko-Orlik2012” w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej.

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Usług Geologicznych Bogdan Pruchnicki   58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 2/62 opracowana w listopadzie 2009r.

- dodatkowe uzgodnienia oraz informacje od Inwestora,

- wizja lokalna w terenie oraz pomiary

- obowiązujące normy i przepisy.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych z zapleczem higieniczno – sanitarnym i szatniowym, według projektu typowego „Moje boisko Orlik 2012” opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie przez pracownię Kulczyński Architekci sp. z o.o. Zgodnie ze zleceniem inwestora – Urzędu Gminy w Mysłakowicach, doprojektowano dodatkowo dwie bieżnie o długości 120 i 105 m.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka pod zabudowę zadania inwestycyjnego jest położona w Mysłakowicach, na terenach sportowych, zagospodarowanych i użytkowanych przez mieszkańców. Na terenie kompleksu sportowego znajduje się: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą i  trybuną na wale ziemnym, boisko wielofunkcyjne i bieżnią wokół boiska z nawierzchnią ze szlaki, dwa nowe, profesjonalne, boiska do tenisa ziemnego. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, od strony północnej przylega częściowo do ulicy Śląskiej a częściowo do parkingu biegnącego wzdłuż tej ulicy i przeznaczonego do obsługi kompleksu sportowego. Od wschodu działka ograniczona jest rowem melioracyjnym, od południa i zachodu działka graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o małej intensywności zabudowy. Teren płaski, ogrodzony siatką na słupkach stalowych, w ogrodzeniu znajduje się brama wjazdowa i dwie bramki wejściowe, brak istniejących drzew i krzewów.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mysłakowice nr 92/XIV/2007 z dnia 15.12.2007 r., działka przeznaczona pod inwestycje, o numerze ewidencyjnym 1282, obręb 0009 Mysłakowice, leży w obszarze oznaczonym na planie symbolami 269 US1 – tereny sportu i rekreacji istniejące. Funkcja podstawowa boiska sportowe, funkcje dopuszczalne: usługi towarzyszące podstawowej funkcji terenu, z wykluczeniem działalności uciążliwych, zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się budowę tymczasowych dla potrzeb obsługi podstawowej funkcji terenu w tym zaplecza sanitarnego. Dopuszcza się budowę obiektów małej architektury. Teren znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Projektowana budowa boisk sportowych z zapleczem higieniczno – sanitarnym, spełnia wymagania zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Projektowane zagospodarowanie działki obejmuje budowę:

- boiska do piłki nożnej, nawierzchnia syntetyczna „sztuczna trawa”, z podbudową przepuszczalną, z ogrodzeniem wokół boiska oraz piłkochwytami wzdłuż krótszych boków boiska

- boisk do koszykówki, boiska do siatkówki, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, z podbudową przepuszczalna, z ogrodzeniem po obwodzie boiska

- bieżni o wymiarach 105.0 x 4.0 m o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK

- budynku modułowego zaplecza boisk ORLIK 2012

- budowę ciągu komunikacyjnego, chodnika o szerokości 150 cm, od istniejącej bramki od strony parkingu, do wejść do budynku projektowanego [kostka betonowa]

- oświetlenie boisk z naświetlaczami i instalacją odgromowa

- budowę infrastruktury technicznej podziemnej: przyłącze wody, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, według opracowanego projektu instalacji sanitarnych.

Nie projektuje się ciągów komunikacyjnych na terenie sportowym. Dojazd do budynku dla jednostek straży pożarnej z istniejącego parkingu od strony północnej. Wjazd na działkę przez istniejącą bramę w ciągu ogrodzenia. Dojście do budynku projektowanym chodnikiem od strony parkingu, wejście istniejącą bramką. Nie projektuje się zmiany konfiguracji terenu, jedynie chodnik wzdłuż budynku, o spadku 5% spowoduje konieczność wykonania niewielkiego nasypu na którym należy ułożyć kostkę betonową na stabilizowanym podłożu. Wzdłuż boków chodnika ułożyć obrzeża betonowe prefabrykowane, podobnie wzdłuż boków obydwóch bieżni. Gromadzenie odpadków stałych - w istniejącym kuble na śmieci, zlokalizowanym przy bramie wjazdowej. Obiekt zaplecza i boiska są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Inwestycja jednoetapowa, przewiduje się kompleksową realizację.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI			                		34 398.00 m2

- POWIERZCHNIA W GRANICACH OPRACOWANIA                        19 346.00 m2

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ		   	 99.01 m2

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ		  	 115.50 m2

- POWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 62.0 x 30.0 m		1860.00 m2

- POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 50.0 x 30.0 m	1500.00 m2

- POWIERZCHNIA BIEŻNI 105 X 4 M + 1 x 5 M	( do skoku w dal) 	425.00 m2

- POWIERZCHNIA PIASKOWNICY 8 X 4 M			  	32.00  m2

- OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Projektowane boiska wraz z zapleczem wypełni wpisują się w istniejący krajobraz, zachowane jest ukształtowanie terenu, inwestycja nie narusza istniejących cieków wodnych, ani szaty roślinnej przewidzianej do zachowania. Elewacja budynku zaplecza zabejcowanych i zaimpregnowanych w kolorze brązowym desek sosnowych fazowanych, nawiązuje do regionalnej  zabudowy.

- ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Sposób zaopatrzenia budynku w wodę – wg odrębnego opracowania.

Sposób odprowadzenia ścieków – wg odrębnego opracowania.

Działka nie znajduje się na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej.

Zgodnie z PB art. 20, ust. I, punkt Ib, art 21a, ust. Ia, punkt 1, 2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie informacji do planu BIOZ.

- NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE.

8.1.Nawierzchnia bieżni. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu NATRYSK. Standardowa grubość nawierzchni 10 – 13 mm. Nawierzchnia na podbudowie przepuszczalnej o grubości 25-30 mm. Podkład przepuszczalny dla wody, ułożony na podłożu mineralnym. Podłoże powinno być ułożone zgodnie z projektem i sztuką budowlana. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Warstwa wyrównawcza – kruszywo kamienne frakcja 0-6mm, warstwa nośna 150 mm- kruszywo łamane frakcja 5-40 mm, zagęszczona podsypka piaskowa 100 mm, geowłóknina, grunt rodzimy.

kolor nawierzchni bieżni – czerwony, wykładzina posiadać musi atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia. Jeden tor bieżni jest przedłużony o 5m oraz zakończony piaskownicą do skoku w dal o wymiarach 8m x 4m. Piaskownica wypełniona piachem.

8.2. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 62.0 x 30.0 m , o powierzchni 1860.0 m2 z     „trawy syntetycznej” na podbudowie przepuszczalnej. Wykładzina sportowa typu „sztuczna trawa” jest wykładziną elastyczną produkowaną metodą tkaną. Składa się z warstwy podkładowej oraz runa stanowiącego warstwę wierzchnią imitującą trawę. Ułożone wykładziny stabilizowane są poprzez wypełnienie piaskiem kwarcowym frakcji 0.3 – 1.0 mm. Granulatem gumowym SBR frakcji 1 -3 mm lub granulatem RPDM frakcji 1 – 2,5 mm lub granulatem ECOFILL w ilości 18 m- 24 kg/m2 .

Wysokość włókna minimum 60 mm, na podbudowie z kruszywa [wypełnienie trawy zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport].

1. Typ włókna : monofil

2. skład chemiczny włókna : polietylen

3. Ciężar włókna : min. 11.000 Detx

4. Gęstość trawy : min. 97.000 włókien / m2

8.3. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 30.0 x 50.0 m o powierzchni 1500 m2 , na podbudowie przepuszczalnej. Technologia typu „NATRYSK” - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę grubości 10 – 11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku [mieszanina granulatu EPDM zmieszana z PU] o grubości 2-3 mm. Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Jako oddzielenie boiska od sąsiednich terenów zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm,  na ławie betonowej.

8.4. Projektowana kolorystyka boisk z poliuretanu:

- w obrębie boisk sportowych – kolor zielony

- na pozostałej powierzchni, kolor ceglasty

- linie pola gry [szer. 5 cm] – koszykówka – kolor żółty

- linie pola gry [szer. 5 cm] – tenis – kolor żółty

- linie pola gry [szer. 5 cm] – piłka ręczna – kolor biały

- bieżnia – kolor ceglasty

- linie oddzielające pasy bieżni – kolor biały

8.5. Wyposażenie boiska

Boisko do piłki nożnej: 2 bramki aluminiowe mocowane w tulejach + siatki do bramek. Ponadto ogrodzenie wokół boiska o wysokości 4 m, piłkochwyty wzdłuż krótszych boków boiska o wysokości 6 m w odległości minimum 1 m od ogrodzenia.

Boisko wielofunkcyjne: 4 stojaki na kosze do koszykówki [montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa]zgodnie z rys. PB. Dopuszcza się kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej z regulacją wysokości.

Bramki do piłki ręcznej [3x2m], wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. PB. [montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa]

Wszystkie urządzenia sportowe wmontowane w tulejach. Boisko wielofunkcyjne ogrodzone po obwodzie, w ogrodzeniu zamontować 3 bramki i bramę wjazdową. Ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie około 250 cm. Wysokość ogrodzenia 4m. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

do Projektu Budowlano-Wykonawczego „Moje boisko-Orlik 2012” na stadionie Gminnym w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej – przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenażu boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego

1.Podstawa opracowania.

2.Zakres opracowania.

3.Opis techniczny

3.1. Przyłącze wodociągowe.

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

3.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej dla budynku szatniowo-sanitarnego

3.4. Drenaż boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego.

4.Uwagi końcowe.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy „Moje boisko-Orlik 2012” na Stadionie Gminnym w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej - przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenażu boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego opracowano na podstawie:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- zatwierdzony wypis nr 93/2009 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice nr ew. działki 1282,

- typowego projektu odwodnienia boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo-sanitarnego opracowanego przez Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgoda 4m2 00-018 Warszawa.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem nad i podziemnym

- pismo z dnia 30 -10-2009r Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji nr MTSS/1755/2009 dotyczące  zapewnienia dostawy wody oraz odbioru ścieków sanitarnych z boiska do piłki noznej, boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Śląskiej w Mysłakowicach.

- pismo Urzędu Gminy RBR 6216-ZU/2009 z dnia 10-11-2009 dotyczący wskazania punktu odbioru wód opadowych oraz wód drenarskich z boisk i budynku szatniowo-sanitarnego z zespołu boisk „Moje boisko-Orlik2012” w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej.

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Usług Geologicznych Bogdan Pruchnicki 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 2/62 opracowana w listopadzie 2009r.

- dodatkowe uzgodnienia oraz informacje od Inwestora,

- wizja lokalna w terenie oraz pomiary

- obowiązujące normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy Projekt Budowlano- Wykonawczy „Moje boisko-Orlik 2012” na Stadionie Gminnym w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej - przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenażu boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego obejmuje następujące zagadnienia:

- przyłącze wodociągowe do budynku szatniowo-sanitarnego

- odprowadzenie ścieków sanitarnych z bud. szatniowo-sanitarnego,

- odprowadzenie wód opadowych z bud. szatniowo-sanitarnego,

- odprowadzenie wód drenarskich z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego,

3.OPIS TECHNICZNY.

3.1. PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 3--102009r zapewnia się dostawę wody w ilości 5,3m3/d z istniejącej sieci wodociągowej  Dn110 mm od punktu jak pokazano na mapie syt.-wys. Projektuje się przyłącze wodociągowe o średnicy 40mm z rur PE 100 systemu WAVIN, PN10.

Rurę układać na podsypce  gr.15 cm z piasku oraz wykonać nadsypkę również gr.15 cm  z piasku. Włączenie do istniejącej sieci Dn110mm PE usytuowanej w pobliżu bud. szatniowego wykonać poprzez zainstalowanie opaski do nawiercania  Dn110/40 z zasuwą odcinającą Dn40 np. typu HAWLE. Zamknięcie zasuwy wyprowadzić na powierzchnię terenu i zabudować skrzynką wodociągową, uliczną.  Umiejscowienie zamknięcia oznaczyć odpowiednio nacechowaną tabliczką wodociągową. Przed zasypaniem przewodu przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną oraz wykonać próbe szczelności ( przed montażem armatury) na ciśnienie 13 bar- zgodnie z PN -81/B-10725. Należy zachować następujące warunki przeprowadzenia próby:

- napełnianie odcinka w najniższym punkcie,

- odpowietrzenie odcinka,

- zaślepienie odgałęzień,

-  powolne napełnianie

a następnie dezynfekcja przewodu.

Po wykonaniu próby i dezynfekcji należy sporządzić odpowiednie protokóły.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie po  ręcznym odkryciu istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telefoniczne, woda, gaz, kanalizacja).

Na odcinku trasy należy wykonać wykop o ścianach pionowych umocnionych.

Zasypkę przeprowadzić w następujący sposób:

- nad przewodem warstwa pospółki grubości 30 cm dobrze ubita,

- na niej taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego wyprowadzona na powierzchnię terenu przy miejscu wpięcia i przy studni wodomierzowej,

- właściwa zasypka ziemią pozbawioną kamieni do wartości min.0,9 zmodyfikowanej próby Proctora ( w pasie drogowym-1,0)

Węzeł wodomierzowy umieścić w budynku kontenerowym w pomieszczeniu łazienki w zamykanej szafce.

Armatura ( od strony przepływu wody): zawór kulowy 40mm, wodomierz skrzydełkowy typu JS 40, zawór kulowy 40mm, filtr siatkowy 40mm, zawór antyskażeniowy 40mm klasy EU

OBLICZENIE PRZEPŁYWU MIARODAJNEGO.

Przepływ obliczeniowy w budynku szatniowo-sanitarnym obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-92/B0-1706 instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu.

Przepływ obliczeniowy dla budynku obliczono wg wzoru:

Q= 0,682x(∑qn)0,45-0,14 dm3/s

w którym :

-qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych /dm3/s/

- umywalka				-8 x 0,14=	1,12

- płuczka zbiornikowa		-4 x 0,13=	0,52

- natrysk				- 2 x 0,30=	0,60

- pisuar				-3 x 0,30 =	0,90

- zawór ze złączką			- 3 x 0,30=      	0,90

-------------------------------------------------

Razem		       4,04 dm3/s

Q = 0,628 x (∑ qn)0,45 – 0,14= 0,628(4,04)0,45 – 0,14= 1,03 dm3/s = 3,73m3/h

Dobór wodomierza:

Ustalony umowny przepływ dla wodomierza wynosi:

QW = 2q 	/m3/h)

Qw = 2 x 1,03 (dm3/s)= 2,06(dm3/s)= 7,41 m3/h

Przyjęto przepływ obliczeniowy w wysokości 2,06 dm3/s.

Dobrano wodomierz skrzydełkowy typu JS 40 o średnicy 40mm o następującej charakterystyce:

- średnica nominalna 				-40mm

- wodomierz 					-JS 40

-maksymalny strumien objętości		-20m3/h

-maksymalny roboczy strumien objętości	-10m3/h

-pośredni strumień objętości			-1,0m3/h

-minimalny strumień objętości		-0,3m3/h

-próg rozruch					-0,1 m3/h

-klasa dokładności				-„C”

Producent PoWoGaz S.A. Poznan lub równoważny.

Dobór zaworu zwrotnego antyskażeniowego.

Dla w/w instalacji dobrano zawór zwrotny antyskażeniowy Dn 40 mm firmy Honeywell typu EA-RV 181.

Stanowi on zabezpieczenie klasy EA wg. PN-EN1717 przed przepływem zwrotnym.

Montowany jest bezpośrednio za wodomierzem i może być stosowany jako główne zabezpieczenie na przyłączu do sieci wodociągowej.

Sposób podłączenia przyłącza do przewodu zewnętrznego Dn200 (stal lub zeliwo)

należy wykorzystać armaturę Hawla tj.

- opaska uniwersalna Hacom 110/40

- zasuwa do przyłączy Dn40 – nr kat. 2800

- obudowa teleskopowa do zasuw

- skrzynka do zasuw.

3.2. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Włączenie  do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowano zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji  z dnia 30-10-2009r pismem nr MTSS/1755/2009. Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku szatniowo-sanitarnego projektuje się przy pomocy  istniejącej studzienki o rzędnych 407,89/406,48. Studzienki Sk1 wykonaC jako studzienkę kanalizacyjną włazowa typu TEGRA 1000 wykonanego z polietylenu (PE) składającego się z kinety -podstawy studni, pierścieni dystansowych tworzących komin studni oraz stożka który zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,638m. W skład zwieńczenia wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na betonowym pierścieniu odciążającym. Pozostałe studzienki od Sk2 do Sk6 wykonać jako studzienki inspekcyjne również z polietylenu lecz o średnicy 425mm. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur Dn160 PVC po trasie jak pokazano na rysunku  z zagłębieniem wg. profilu przyłącza. Rury układać na podsypce o gr.15 cm z piasku i zasypać również nadsypką gr.15 cm zpiasku.

3.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy w Mysłakowicach z dnia 10-11-2009 r znak RBR 6216-ZK/2009 wody opadowe z połaci dachowej budynku szatniowo-sanitarnego (Zaplecza boisk) należy odprowadzić do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się obok istniejącego  budynku szatni  o rzędnych 408,15/406,05. W projekcie typowym odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej zostało zrealizowane przy  pomocy pionu D 0.07 dla każdej pary segmentów z wpustem dachowym podgrzewanym.  Każdy pion włączony jest do studni chłonnej umieszczonej pod budynkiem. Ponieważ teren jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu z Inwestorem uzgodniono, że  pozostawia się taki system odprowadzenie wód opadowych lecz ze względu na zapis w szczegółowym planie zagospodarowania w którym jest mowa o dachu z pochyleniem 5% na zewnątrz budynku projektuje się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej przy pomocy rynien, rur spustowych Dn100mm i do studzienek pod budynkiem  Sd1 i Sd2 jako studzienki połączeniowe łącząc je przy pomocy rury kanalizacyjne Dn200mm i odprowadzając wody do istniejącej kanalizacji deszczowej. Studzienki pod budynkiem projektuje się wykonać  z polietylenu (PE) jako przepływowe o średnicy 425 mm, nieprzełazowe ze zwieńczeniem klasy A15 prod. np.firmy Wagin. Pierwszą studzienkę poza budynkiem inspekcyjną  również wykonać jako studzienkę nieprzełazową o średnicy 425mm lecz ze zwieńczeniem klasy A40. Montaż studzienek wykonać zgodnie z DTR producenta studzienek. Kanalizację układać  na głębokości i ze spadkami jak pokazano na profilu kanalizacji. Rurę układać na podsypce i z nadsypką grubości 15 cm z piasku.

3.4. DRENAŻ BOISKA DO PIŁKI NOZNEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zgodnie z decyzją Inwestora zarówno boisko do piłki nożnej jak i boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową powinno posiadać podbudowę dynamiczną. Poszczególne warstwy pokazane są na rysunkach i w opisie architektury. Nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z boisk poprzez ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną nawierzchnią syntetyczną i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich Dn113mm w otulinie z włókna kokosowego (wg. opinii geotechnicznej na poziomie -0,6 – 0,8m mogą występować gliny piaszczyste,pylaste). Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32mm. W najwyższych punktach ciągów drenarskich projektuje się studnie drenarskie rewizyjne. W najniższych punktach wszystkich ciągów projektuje się studnie z osadnikiem h=50cm i zwieńczone stożkiem i pokrywą betonową. Studnie deszczowe Dn600 zwieńczyć pokrywą żeliwną Dn600. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10m oraz na podstawie betonowej grubości 0,15m. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN/124:2000 „zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i wpustów” (lub odpowiadającą jej normą EN). Między studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi projektuje się ciag kanalizacji deszczowej z rur kielichowych Dn200 PVC łączonych na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce oraz w zasypce piaskowej gr. 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i przepustowości wg. PN-93/B-10735 ( lub odpowiadającą jej normą EN). Zgodnie z pismem Urzędu Gminy RBR 6216-ZU/2009 z dnia 10-11-2009 dotyczący wskazania punktu odbioru wód opadowych oraz wód drenarskich z boisk i budynku szatniowo-sanitarnego z zespołu boisk „Moje boisko-Orlik2012” w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej odbiornikiem będzie sieć kanalizacji deszczowej czyli studzienka o  rzędnych 408,15/406,05.

OBLICZENIA.

Ilość wody deszczowej z boiska o nawierzchni przepuszczalnej

A. BOISKO WIELOFUNKCYJNE:

qs = FxΨx100/10000 (l/s)

qs= 1500x0,1x100/10000= 1,5 l/s

Przy deszczu nawalnym pięcioletnim w czasie 15 minut (900s) spadnie:

Q= 1,5x900=1350l=1,35m3

B. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

qs=4500x0,1x100/10000=4,5l/s

Q=4,5x900=4,05m3

C. POWIERZCHNIA DACHU KONTENERA.

qs =99,2x0,9x100/10000=0,90 l/s

Q = 0,9 x 900=0,81m3

Łączne odprowadzenie wody deszczowej z boisk i połaci dachowej budynku szatniowo-sanitranego wyniesie:

qs = 1,5 + 4,5 + 0,9 = 6,9 l/s

zaś przy deszczu nawalnym:

Q=1,35+4,05+0,81=6,21m3/dobę

5.UWAGI KOŃCOWE.

Całość prac zawartych w powyższym projekcie należy wykonać zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II-instalacje sanitarne i przemysłowe, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ( Dz.U. Nr 75/690) z różniejszymi zmianami, Projektu Wykonawczego,  DTR producentów urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami B.H.P.

SPIS TREŚCI

do Projektu Budowlano -Wykonawczego „Moje boisko-Orlik 2012” na stadionie Gminnym w

Mysłakowicach przy ul. Śląskiej budynek szatniowo-sanitarny –zaplecze boiska:

1.Podstawa opracowania.

2.Zakres opracowania.

3.Opis techniczny

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

3.4. Instalacja ogrzewania

3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.Uwagi końcowe.

5.Rysunki:

Nr rys. Treść rysunku.

1/IS/B Rzut budynku-instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej

2/IS/B Rozwinięcie instalacji wody zimnej i ciepłej

3/IS/B Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy „Moje boisko-Orlik 2012” na Stadionie Gminnym w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej - budynek szatniowo-sanitarny –zaplecze boiska wykonano na podstawie:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- zatwierdzony wypis nr 93/2009 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice nr ew. działki 1282,

- typowego projektu budynku szatniowo-sanitarnego opracowanego przez Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgoda 4m2 00-018 Warszawa.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem nad i podziemnym

- pismo z dnia 30 -10-2009r Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji nr MTSS/1755/2009 dotyczące zapewnienia dostawy wody oraz odbioru ścieków sanitarnych z boiska do piłki nożnej boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Śląskiej w Mysłakowicach.

- pismo Urzędu Gminy RBR 6216-ZU/2009 z dnia 10-11-2009 dotyczący wskazania punktu odbioru wód opadowych oraz wód drenarskich z boisk i budynku szatniowo-sanitarnego z zespołu boisk „Moje boisko-Orlik2012” w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej.

- dodatkowe uzgodnienia oraz informacje od Inwestora,

- wizja lokalna w terenie oraz pomiary

- obowiązujące normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy „Moje boisko-Orlik 2012” na Stadionie Gminnym w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej - budynek szatniowo-sanitarny –zaplecze boiska wykonano w zakresie”

- Instalacja wody zimnej i ciepłej

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

- Instalacja kanalizacji deszczowej

- Instalacja ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej

3.OPIS TECHNICZNY.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ .

Zgodnie z Projektem typowym budynek szatniowo-sanitarny zaplecza boiska zostaje wykonany jako budynek kontenerowy wyposażony we wszystkie instalacje sanitarne. Wymagane są jedynie wykonanie przyłącza do poszczególnych mediów.

Zaplecze wyposażone jest w:

- umywalki

- natryski

- pisuary

- wc

Do umywalek i natrysków doprowadzona będzie woda ciepła - zmieszana, przygotowana w pojemnościowych podgrzewaczach wody umieszczonych nad wc. I mieszaczu, do wc i pisuarów woda zimna.

Umywalki będą wyposażone w baterie naścienne.

Natryski wyposażone będą w baterie sufitowe.

Projektuje się podgrzewacze wody pojemnościowe dwóch rodzajów o pojemności 60 dm3 i mocy 1000W oraz o pojemności 120 dcm3 i mocy 1500W.

Obliczenia zapotrzebowania wody oraz dobory przyłącza i węzła wodomierzowego znajdują się w projekcie zagospodarowania terenu.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ .

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej rurami kanalizacyjnymi Dn160 PVC. Ścieki z przyborów odprowadzane będą do pinów D0,10 z rur PVC. Podejścia pod umywalki Dn 0,04, pod natryski Dn0,070. Projektuje się dwie pary pionów z dwiema wywiewkami dla zespołu sanitariatów z dwoma wc i natryskiem.

Umiejscowienie dwóch pionów kanalizacji dla jednego zespołu w ścianie pomiędzy sanitariatami umożliwia wyprowadzenie jednej wywiewki ponad dach.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWEJ .

Ze względy na uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej oraz wymóg szczegółowego planu zagospodarowania terenu – który wymaga zaprojektowanie połaci dachowej o pochyleniu min. 5% na zewnątrz budynku zmienia się sposób odprowadzenia wód opadowych poprzez wprowadzenie rynien zamontowanych po zewnętrznych krawędziach dachu i odprowadzenie wód opadowych poprzez 4 rury spustowe o średnicy Dn100 mm z PVC. Rury deszczowe zostały wprowadzone do studzienek deszczowych nieprzełazowych Dn425mm zlokalizowanych pod budynkiem –jak w projekcie typowym i następnie połączone kanałem Dn200 PVC do kanalizacji deszczowej zewnętrznej.

Opis znajduje się w Projekcie zagospodarowania.

3.4. INSTALACJA OGRZEWANIA .

Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi.

W każdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposażony w termostat.

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywające straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym ( dla ogrzewania dyżurnego) co zapewnia również prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich użytkowania. Dla wariantu adaptowanego straty ciepła wynoszą:4420W.

Przewidziano ogrzewanie do temperatury +20C w okresie gdy temperatura zewnętrzna wynosi 00C oraz ogrzewanie dyżurne do 7 C gdy temperatury zewnętrzne są ujemne.

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ .

Projektuje się zgodnie z Projektem Typowym wentylację mechaniczną odrębną dla każdego pomieszczenia składającego się z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora wyciągowego umieszczonym na dachu nad każdym pomieszczeniem. Powietrze zewnętrzne tłoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny będzie dostarczane przewodem Dn 100 mm na podłogę pomieszczenia. Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajności do 150m3/h oraz zróżnicowane wentylatory nawiewne o wydajności: 70, 100, 125m3/h i mocach grzałki odpowiednio 400, 800 1000W.

4.UWAGI KOŃCOWE.

Całość prac zawartych w powyższym projekcie należy wykonać zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ( Dz. U. Nr 75/690) z różniejszymi zmianami, Projektu Wykonawczego, DTR producentów urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami B.H.P.

ELEWACJE BUDYNKU SZATNIOWO - GOSPODARCZEGO

# Przedmiar Robót –

# załączono w osobnym pliku w bip

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1),

w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej

i co najmniej dwóch boiska z nawierzchnią poliuretanową,

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
|  | Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy |  |  |  |  |
|  | Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy |  |  |  |  |
|  | Boisko z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |  |
|  | Boisko z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk sportowych w Mysłakowicach – Moje boisko Orlik 2012, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# WZÓR OFERTY

Zamawiający …..

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  Budowę kompleksu boisk sportowych w Mysłakowicach – Moje boisko Orlik 2012

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie __ miesięcy / tygodni od daty zawarcia umowy;

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 8 do SIWZ 			ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

pomiędzy:

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowaną przez:

1. …………………………………..,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa kompleksu boisk sportowych w Mysłakowicach – Moje boisko Orlik 2012,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 4 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Dostarczenie dwóch wycinków (każdy o wymiarach 50 cm x 50 cm) sztucznej nawierzchni piłkarskiej, będących próbkami sztucznej nawierzchni piłkarskiej zaoferowanej w przetargu (zgodnych z kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta) – uwaga!!! zapis ten dotyczy Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa po zakończeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek dostarczenia próbek nie dotyczy Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na nawierzchnie syntetyczne, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w sytuacji:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, w tym wymaganiami technologicznymi producentów syntetycznych nawierzchni sportowych;

-zdarzeń o charakterze żywiołowym;

- natkniecie się na podziemne przeszkody, których nie naniesiono w dokumentacji geodezyjnej.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz analiza zagrożeń funkcjonalnych - załącznik nr 2

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy