Odpowiedzi na zapytania do przetargu na wykonanie SP ZOZ i GOPS w Mysłakowicach przekazane faksami w dniu 23.03. 2010 r.

Ad. 1Można stosować inne pustaki pod warunkiem, że spełniają wszystkie parametry pustaka SILKA-E 24 ( nie zmieni się grubość ściany i współczynnik przenikania ciepła ) Pustak SILKA E- 24 o klasie wytrzymałości 20 MPa i oporze cieplnym R = 0,32 m2K/W.

Ad. 2  Jeżeli nie pociągnie to za sobą dalszych zmian projektowych.

Ad 3. Specyfikację techniczną autoklawu zamieściliśmy na stronie internetowej Gminy Mysłakowice w dniu 18.03.2010 r.

Ad. 4 Styropian – 14 cm + płyta wiórowa 2 cm – razem 16 cm,  deski 1” przy szerokości deski 15 cm.

Ad. 5 Zewnętrzne – chrom, wewnętrzne – ocynk.

Ad. 6 można przy zachowaniu parametrów.

Ad. 7  Płyty  styropianowe  10 cm,  w kategorii fundament, stosowane w warunkach w których obciążenie nie przekracza 3000 kg / m2, ( = 0,035 W/mK, ( = 0,032 W/mK

Ad. 8  Nie. Należy zastosować jedną technologię.

Ad. 9 15 cm.

Ad. 10 W pomieszczeniach mokrych – np. hydroterapia, wielkość płytki – dobór dowolny ale jednakowy dla całości, kolorystyka pastelowa – jasnoniebieski, jasnozielony, beżowy.

Ad. 11 Przyjęto 0,5 cm, mogą być różnice pod warunkiem zastosowania jednakowej grubości dla całości.

Ad. 12 Zrezygnowano z okładziny kamiennej w holu – malowanie jak w korytarzach wewnętrznych.

13. Czy szyby  zastosowane w projektowanej stolarce okiennej mają być antywłamaniowe typu P4 ?

Ad 13. Projekt przewiduje stolarkę o podwyższonej klasie antywłamaniowej ale nie  P4

Pytanie: Prosimy o podanie struktury, rodzaju ( akrylowy, silikonowy ) oraz koloru wyprawy tynkarskiej na elewację.

Odpowiedź: tynk akrylowy w technologii wybranej firmy porównywalnej parametrami do systemu DRYVIT. Kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym w tonacji ciepłego beżu lub pastelowej żółci.

Pytanie: w pozycji 22 dział V przedmiaru robót nawierzchniowych jest ujęte „ humusowanie

Z obsianiem”. Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie wcześniej składowanej ziemi czy na to zadanie przewiduje się przywiezienie nowej ziemi?

Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje wykorzystanie wcześniej składowanej ziemi.

Pytanie:      W przedmiarze na GOPS w poz. 100-101 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej występuje wartość 254,603 m2 a w pozycji 99 ułożenie foli na zakład 476,645 m2. Wg nas wartość 476,3645 powinna wystąpić również w poz. 100-101.

Odpowiedź: folia występuje dwukrotnie proszę przyjąć wartości zgodne z przedmiarami robót.

Pytanie: Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego ?

Odpowiedź: wypełniony harmonogram rzeczowo- finansowy, ( załącznik nr 1 do SIWZ )

będzie uproszczonym  kosztorys ofertowym.