OPIS TECHNICZNY PO  DOKONANIU WERYFIKACJI PROJEKTU

na odbudowę drogi na działce nr 343 w Mysłakowicach

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

  - umowa z Gminą Mysłakowice nr 109/2007 z dnia 27 lipca 2007 r.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE :

  - mapa zasadnicza w skali 1:500

  - pomiar inwentaryzacyjny w terenie

  - założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Inwestorem

  - wytyczne projektowania ulic

  - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie – rozporządzenie MTiGM z dn.02.03.1999 r.

  - katalog powtarzalnych elementów drogowych z 1979 r.

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :

  - długość drogi – 349,64 m

  - szerokość jezdni – 4,50 m do 5,00 m

  - szerokość poboczy –  0,50 m do 1,00 m

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1.842,00 m2

  - powierzchnia  poboczy z kamienia łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm – 485,00 m2

  - ściek z elementów betonowych – 307,00 mb

- STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa droga posiada jezdnię szerokości 4,50 m – 5,00 m o mocno zniszczonej nawierzchni bitumicznej, gruntowe pobocza oraz jeden wpust deszczowy.

- ZARES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje odbudowę drogi na działce nr 343 w zakresie jezdni, poboczy oraz odwodnienia ulicznego.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH :

###### A. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ W PLANIE

Przebieg w planie nie ulega zmianie, pozostaje w istniejących granicach pasa drogowego.

B. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Należy zachować dotychczasową niweletę drogi podnosząc ją jedynie o średnio 5 cm /grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego/ likwidując jednocześnie lokalne nierówności celem uzyskania spadku podłużnego.

C. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy rozebrać a podbudowę wyprofilować do wymaganego spadku podłużnego i poprzecznego kamieniem łamanym 0/31,5 mm

w ilości 147,36 m3  /średnia grubość warstwy 8 cm/.

Projektuje się:

- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 5 cm o uziarnieniu 0/12,8 mm wg PN-S-96025

Spadek jednostronny jezdni 2% w kierunku ścieku betonowego.

D. POBOCZA

Pobocza z kamienia łamanego 0/31,5 mm o szerokości 0,50 m po stronie budynków

o numerach nieparzystych oraz o szerokości 1,0 m po stronie przeciwnej za ściekiem betonowym.

E. KRAWĘŻNIKI

Projektuje się  „obniżone „  krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C-12/15 o powierzchni 0,07 m2.

F. OBRZEŻA

Wzdłuż linii ogrodzeń /po stronie numerów nieparzystych/ należy wbudować obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie z betonu w miejscach gdzie ogrodzenia względem nawierzchni są zaniżone.

G. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane będą ściekiem przy krawężnikowym z kostki betonowej grubości 8 cm na szerokości 20 cm – na ławie betonowej grubości 15 cm oraz wpustami deszczowymi projektowanymi w linii  ścieku i dalej poprzez przykanaliki do kolektora deszczowego.

H. URZĄDZENIA OBCE

W obszarze robót występują kable energetyczne, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodna i gazowa.

I. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

W miejscu pokazanym w projekcie zagospodarowania terenu należy zainstalować znak

D-4a „droga bez przejazdu”.